Ю.Жуковский

Мониторинг и оптимизация дисковой подсистемы сервера.

| Счётчик (counter) | Толкование | Нормальный диапазон | Причины выхода за него | Рецепты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avg. Disk sec/Transfer Среднее время обращения к диску (сек) Avg. Disk sec/Read Среднее время чтения с диска (сек) Avg. Disk sec/Write Среднее время обращения к диску на запись (сек) Physical Disk / Logical Disk | Среднее время в секундах, требуемое для одной операции обмена данными с диском. Среднее время в секундах, требуемое для чтения данных с диска. Среднее время в секундах, требуемое для записи данных на диск. | < 0.25 секунды для файловых серверов < 0.10 секунды для SQL Server, Exchange Server, VM/VDI. | Большое значение говорит о перегрузке дисковой подсистемы. Возможно, контроллер повторяет попытки обращения к неисправному диску. | Увеличить количество дисков в массиве. Заменить на более быстрые HDD или SSD. Применить технологии кеширования. Заменить диск. |
| Current Disk Queue Length Текущая длина очереди диска Physical Disk / Logical Disk | Число невыполненных и ожидающих обработки запросов, адресованных выбранному диску. Текущее значение, моментальный показатель, не является средним значением по интервалу времени. | В установившемся режиме количество ожидающих запросов не должно превышать количество физических дисков в массиве более чем в 1.5-2 раза. Допустимы моментальные пики. | При перегрузках дисковой подсистемы значение счетчика будет постоянно большим. | Увеличить количество дисков в массиве. Заменить на более быстрые HDD или SSD. Перенести часть данных на другие диски. |
| % Disk Time % активности диска % Disk Read Time % активности диска при чтении % Disk Write Time % активности диска при записи Physical Disk / Logical Disk | Процент времени, затраченного дисковым устройством на обработку запросов. Процент времени на обработку запросов чтения. Процент времени на обработку запросов записи. Данные счетчика в массиве охватывают больше чем один физический диск, и могут превышать 100%. Необходимо анализировать вместе с параметром % Idle Time. | до 80 - 90% | Постоянные высокие нагрузки. | Разместить данные на различных массивах по типу нагрузки (например, таблицы БД и лог-файлы). Увеличить количество дисков в массиве. Заменить на более быстрые HDD или SSD. |
| % Idle Time % времени бездействия Physical Disk | Время бездействия диска между измерениями. Анализировать совместно с параметром % Disk Time | Не менее 20% | Постоянные высокие нагрузки. | Разместить данные на различных массивах по типу нагрузки (например, таблицы БД и лог-файлы). Увеличить количество дисков в массиве. Заменить на более быстрые HDD или SSD. |
| Avg. Disk Queue Length Средняя длина очереди диска Avg. Disk Read Queue Length Средняя длина очереди к диску на чтение Avg. Disk Write Queue Length Средняя длина очереди к диску на запись Physical Disk / Logical Disk | Среднее количество незавершенных операций ввода/вывода в очереди к диску. Среднее количество запросов чтения в очереди к диску. Среднее количество запросов на запись в очереди к диску. Это производное значение, а не прямое измерение, равно (Disk Transfers/sec) *(Disk sec/Transfer) | Рекомендуемое для многопоточных ресурсоёмких (SQL Server, Exchange Server, VM/VDI, 1С) не более 0,2. Допустимое = количество дисков в массиве + 1. | Большое значение говорит о перегрузке дисковой подсистемы. | Увеличить количество дисков в массиве. Заменить на более быстрые HDD или SSD. |
| Disk Transfers/sec Обращений к диску/сек Disk Reads/sec Обращений чтения с диска/сек Disk Writes/sec Обращений записи на диск/сек Physical Disk / Logical Disk | Количество отдельных дисковых запросов ввода-вывода, завершённых в течение одной секунды. Частота выполнения операций чтения с диска. Частота выполнения операций записи на диск. Равняются произведению показателей одного диска на их количество. Для различных типов RAID на чтение могут учитываться не все диски. Для записи полученная сумма делится на штраф на запись: 1 (RAID 0), 2 (RAID 1, 10), 4 (RAID5), 6 (RAID 6). | Disk Transfers/sec для RAID 10 (штраф на запись 2): - до 80 IOPS на каждый SATA или NL SAS диск; - до 160 IOPS на каждый SAS диск; - до 1800 IOPS на каждый десктопный SSD - до 5000 IOPS на каждый серверный SSD. Disk Reads/sec для RAID 10: - 100 IOPS на каждый SATA или NL SAS диск; 220 IOPS на каждый SAS диск; - до 30 000 IOPS на SSD; - Intel SSD 910 series 400GB – 90 000 IOPS. Disk Writes/sec для RAID 10 (штраф на запись 2): - 40 IOPS на каждый SATA или NL SAS диск; 80 IOPS на каждый SAS диск; - до 150-300 IOPS на десктопный SSD; - до 1100 - 2400 IOPS на серверный SSD; - Intel SSD 910 series 400GB – 38 000 IOPS. | Постоянные высокие нагрузки случайного чтения и/или случайной записи. | Увеличить количество дисков в массиве. Заменить на более быстрые HDD или SSD. Перейти на массив из SSD. Применить технологии кеширования на SSD. Перейти на PCIe SSD. |
| Disk Bytes/sec Скорость обмена с диском (байт/сек) Disk Read Bytes/sec Скорость чтения с диска (байт/сек) Disk Write Bytes/sec Скорость записи на диск (байт/сек) Physical Disk / Logical Disk | Пропускная способность дисковой системы (скорость обмена данными с диском) при выполнении операций чтения и записи. Скорость передачи данных с диска при выполнении операций чтения. Скорость передачи данных на диск при выполнении операций записи. | Сильно зависит от спецификаций на конкретный диск. SATA 2, SAS 1.0: - до 300 MB/s на каждый SATA, NL, SAS, SAS, SSD диск на последовательных операциях. SATA 3, SAS 2.0: - до 600 MB/s на каждый SATA, NL, SAS, SAS, SSD диск на последовательных операциях. PCIe SSD: Intel SSD 910 series 400GB - до 1000 MB/s на чтение, - до 750 MB/s на запись. | Постоянные высокие нагрузки линейного чтения и/или линейной записи. | Увеличить количество дисков в массиве. |
| Avg. Disk Bytes/Transfer Средний размер одного обмена с диском (байт) Avg. Disk Bytes/Read Средний размер одного чтения с диска (байт) Avg. Disk Bytes/Write Средний размер одной записи на диск (байт) Physical Disk / Logical Disk | Среднее количество байт данных, переданных при выполнении операций чтения или записи. Среднее количество байт данных, полученных с диска при выполнении операций чтения. Среднее количество байт данных, переданных на диск при выполнении операций записи. | >20 Кбайт Значение меньше 20 Кбайт будут в случае, если приложение использует диск неэффективно. | Большое количество слишком мелких запросов. | Оптимизировать приложения. Выделить большой объем в оперативной памяти под кеш приложения. Использовать режим отложенной записи RAID-контроллера. Перейти на SSD. |
| % Free Space % свободного места Logical Disk | Доля свободного места на логическом диске, по отношению к его общему объему. | 15% | Постепенное исчерпание свободного пространства. | Заменить диск на более емкий. Добавить диски в RAID-массив. |
| Free Megabytes Свободно мегабайт Logical Disk | Объем незанятого пространства на логическом диске в мегабайтах. |  |  |  |
| Split IO/sec Расщепления ввода/вывода/сек Physical Disk / Logical Disk | Частота, с которой операции ввода-вывода диска расщепляются на несколько операций ввода-вывода. | Запрашиваются слишком большие блоки данных, которые не могут быть переданы за одну операцию. Высокий уровень фрагментации диска. |  | Проанализировать приложения, работающие с данными. Дефрагментировать диски. |